Инструкция по установке сенсора HST-TPA7.0DJ

1) На сенсорах TPL-64638 HTC-E003, АТ 547 А1 70,  LM70FY02-R1, LM70TQ123-A контакты на шлейфе смотрят вниз (относительно рабочей поверхности). Такое же исполнение шлейфа имеет сенсор с маркировкой шлейфа BB365A (Effire Colour Book TR701) и сенсор A070-159094A1-SMJ (QUMO Relax ).

На сенсоре HST-TPA7.0DJ контакты шлейфа смотрят вверх !!!

Для того, чтобы контакты сенсора HST-TPA7.0DJ смотрели вниз, нужно снять в конце шлейфа прямоугольный элемент жесткости, облегчающий установку в разъем.

Погрейте его феном и аккуратно отделите.

Затем просто выгните контактную часть шлейфа в обратную сторону (вниз от рабочей поверхности).

Теперь контакты шлейфа смотрят вниз и шлейф имеет ту же жесткость для вставки в разъем

за счет двойной толщины шлейфа. Если шлейф входит в разъем свободно,

то между сгибом вставьте кусочек тонкого полимера или плотной бумаги.

Длины шлейфа (59 мм) достаточно для его удобного изгиба внутри корпуса.

(На родных сенсорах шлейф имеет длину 29 – 37 мм.)

Для электронной книги  Wexler T7005  сенсор совместим полностью !

2) При замене сенсоров DLW-0639A, M2-1244 (Ritmix RBK-429), на сенсоре HST-TPA7.0DJ нужно удлинить шлейф с помощью тонких проводов и аккуратно уложить внутри корпуса.

Шлейф в этой книге припаивается к плате.

3) На сенсоре М2-1217 (Ritmix RBK-435) контакты шлейфа расположены не линейно,

а в перекрест по парам (см. рисунок). Здесь шлейф сенсора HST-TPA7.0DJ припаивается зеркально к плате с помощью проводов.

После установки сенсора выполните штатную калибровку !